# 米东长山子安居富民金穗苑小区续建工程

# “7·29”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月29日18时30分许，米东区长山子镇吉三泉村，安居富民金穗苑小区续建工程4-7号楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，成立了由米东公安分局、区安居富民工程建设领导小组办公室、区应急管理局、区人社局、区司法局、区总工会、长山子镇、昌吉市住建局质量安全和消防技术服务中心为成员单位的事故调查组，邀请区纪委监委、区检察院，开展此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。经调查认定，该事故是一起工人在室内窗口向外探身，呼喊塔吊司机送料时，重心不稳坠落的一般生产安全责任事故。

# 事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位。乌鲁木齐市米东区长山子镇吉三泉村村民委员会（以下简称吉三泉村委会），组织机构代码：54650109***********，机构类型：村民委员会，法定代表人：苏文龙，地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇吉三泉中三巷15号。

2.项目代建单位。新疆盛世龙洋房地产开发有限公司（以下简称盛世龙洋代建公司），统一社会信用代码：9165010***********，法定代表人：苏光存，注册资本：贰仟万元人民币，成立日期：2017年05月22日，住所：新疆乌鲁木齐市米东区长山子镇米羊公路金穗苑小区B3-04号商铺，经营范围：房地产开发与经营，房地产经纪及代理服务，物业服务，园林绿化工程。

3.项目施工总承包单位。新疆蓝晨建设工程有限公司（以下简称蓝晨建设公司），统一社会信用代码：9165230***********，法定代表人：马卫正，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2011年03月08日，住所：新疆昌吉州昌吉市红星西路25号2号楼4楼右室，经营范围：建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级；园林绿化工程施工；房屋防水工程施工；城市绿化管理；灌溉服务；物业管理；建筑；施工安全；城市园林绿化；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；各类工程建设活动；人工造林；森林经营和管护；市政设施管理；林业有害生物防治服务。

4.项目监理单位。新疆卓越工程项目管理有限公司（以下简称卓越监理公司），统一社会信用代码：9165010***********，法定代表人：钟凯平，注册资本：5000万人民币，成立日期：2006年7月24日，经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；建设工程质量检测；建设工程设计；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备监理服务；地质勘查技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；游览景区管理；名胜风景区管理；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.项目劳务分包单位。新疆恒汇天辰建筑劳务有限公司（以下简称恒汇劳务公司），统一社会信用代码：9165230***********，法定代表人：吴凤霞，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2018年11月19日，住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路199号和谐国际广场 K座10层1016室（125区2丘52栋），经营范围：建筑施工劳务；建筑装饰业；其他建筑安装业；管道和设备安装；电气安装；园林绿化工程服务；土石方工程服务；提供施工设备服务；工程工矿建筑；架线及设备工程建筑。

## （二）事故发生项目的基本情况

吉三泉村委会与蓝晨建设公司签订了米东区长山子镇吉三泉村安居富民金穗苑小区续建工程《建筑项目施工合同》，2019年8月14日续建项目建设追加项目立项批复。建设期限为2019年至2020年，因土地纠纷等问题至今未完工。

2018年8月25日吉三泉村委会与盛世龙洋代建公司签订《代建协议》，委托盛世龙洋代建公司作为代建方，负责米东区长山子镇吉三泉村金穗苑小区安居工程二期建设，协调项目集体建设用地，代建等涉及的相关事宜，负责项目工程质量、进度、品质保证。

2020年11月17日蓝晨建设公司米东区长山子镇吉三泉村富民安居项目部与新疆汇恒天辰建筑劳务有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》。

## （三）事故相关单位安全生产管理（监管）情况

1.新疆蓝晨建设工程有限公司。金穗苑小区续建项目部编制了施工组织设计，制定了隐患排查管理制度、安全生产岗位操作规程、安全生产岗位责任制，签订了安全生产责任书。

2.新疆卓越工程项目管理有限公司。签订了建设工程监理合同，委派监理工程师对施工现场进行管理，开工前对施工单位教育培训、安全管理制度等方面进行检查，对存在的问题要求施工单位整改。

3.米东区安居富民工程建设领导小组办公室。制定了《2023年米东区两居工程安全生产检查方案》。

4.米东区长山子镇。2023年5月26日、6月25日、7月11日对吉三泉村金穗苑小区续建项目开展了现场安全检查。

5.乌鲁木齐市米东区长山子镇吉三泉村村民委员会。2023年6月15日、7月18日对金穗苑小区续建项目进行安全生产检查，宣传了安全生产知识。

## （四）事故发生经过

7月29日18时30分许，长山子镇吉三泉村安居富民金穗苑小区续建项目4-7号楼3单元6楼室内土建班组进行窗台压顶抹灰作业，土建工沈海强在6楼北侧卧室窗口探出身子喊塔吊司机冉亮亮吊料，冉亮亮将料斗慢慢向6楼靠近，料斗距窗口约2-3米时，塔吊司机冉亮亮看到有人从6楼卧室窗口掉下去。在隔壁厨房作业的梁德政看到料斗快到时，准备到隔壁去帮忙，看见沈海强从窗户坠落。随后梁德政跑到楼下看到沈海强侧躺在地上，左侧胳膊骨折变形，立即拨打120急救电话，18时48分120到达现场将沈海强送往米东区中医医院。

## （五）事故现场情况

1.米东区长山子镇吉三泉村安居富民金穗苑小区续建项目4-7号楼6楼窗台到地面高度为16.2米，沈海强坠落点的地面是硬面砂石地。（见图1、图2）

图1

图2

2.人员坠落卧室窗台，长1.5米，窗台宽0.2厘米，窗台至室内地面高度约1米。6楼各房间窗台模板已固定。室内放置2个砂浆桶、1个铁锨。（见图3、图4）

图3                         图4

3.室外塔吊安装在4-7号楼北侧，驾驶室高度距地面约22米，塔吊设备操作视线清晰。（见图5）

图5

## （六）人员伤亡和直接经济损失情况

## 1.事故造成1人死亡。

2.此起事故造成的直接经济损失为人民币90万元，包括丧葬补助、工亡补助、善后赔付等费用。

# 二、事故应急处置及评估情况

## 事故信息接报及响应情况

7月29日18时32分许，蓝晨建设公司塔吊司机冉亮亮，看到有人坠落，立即拨打120急救电话请求救援，随后向工地负责人蹇华平打电话报告情况。18时45分许，蹇华平向项目副经理马镇山报告事故情况，马镇山打电话向盛世龙洋代建公司项目负责人罗勇和企业法定代表人苏广存报告事故情况，并开车赶往医院。19时50分许，马镇山打电话向项目经理刘长清汇报事故情况，并报110。随后，公安部门、应急管理局、长山子镇等各部门人员到达事故现场，疏散人群，对事故现场进行封锁。

## 事故现场应急处置情况

18时42分许，土建班长梁德政看到沈海强坠落后，立即拨打120急救电话。18时48分许，120到达现场，梁德政陪同沈海强前往米东区中医医院。

## 医疗救治情况

18时48分，沈海强到达米东区中医医院急诊科，经过1小时40分钟的救治，20时28分，医院诊断沈海强因失血性休克死亡。

## 事故应急处置评估

事故发生后，现场第一发现人及时拨打120救援电话，并向工地负责人汇报情况。请求支援信息能够及时传递，能够及时将伤者送往医院救治。

# 三、事故原因分析

## （一）直接原因分析

沈海强在室内进行窗户压顶抹灰作业时，在六楼卧室窗口探出上半身呼喊塔吊司机送料，身体重心失去平衡，从窗口坠落，造成死亡。

（二）间接原因分析

新疆蓝晨建设工程有限公司金穗苑小区续建项目部在工人进行窗户压顶抹灰作业时，未采取防坠落措施；未如实记录新入场工人三级安全教育培训情况、隐患排查治理情况、安全技术交底情况，导致工人对作业活动中的风险认识不足。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

新疆蓝晨建设工程有限公司未如实记录隐患排查治理情况，未如实记录新入厂工人三级安全教育和培训，未如实记录安全技术交底；新入厂工人三级安全教育、隐患排查治理记录、安全技术交底中填写的授课人、检查人、交底人存在笔迹代签情况；未制定应急救援预案且未组织演练。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[]、第四十一条第二款[]、第八十一条[]的规定。

# 五、对有关责任人员和责任单位处理建议

## （一）因在事故中死亡，免于责任追究人员

沈海强，男，群众，安全意识淡薄，在室内进行窗户压顶抹灰作业时，从六楼卧室窗口探出上半身呼喊塔吊司机送料，身体重心失去平衡，从窗口坠落。鉴于其已在事故中死亡，不再进行责任追究。

## （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.马卫正，男，群众，蓝晨建设公司法定代表人，作为企业负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，对事故的发生负主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[]的规定，建议由米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定给予行政处罚。

2.刘长清，女，党员，蓝晨建设公司在米东区长山子镇吉三泉村安居富民金穗苑小区续建工程项目经理，未组织制定并实施本项目生产安全事故应急救援预案，对事故发生负主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（六）项[]的规定，建议由米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

3.马镇山，男，群众，蓝晨建设公司在米东区长山子镇吉三泉村安居富民金穗苑小区续建工程项目副经理。未及时排查生产安全事故隐患，未如实记录安全生产教育和培训情况，对事故发生负管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项[]的规定，建议由米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]的规定给予行政处罚。

4.新疆蓝晨建设工程有限公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十一条第二款、第八十一条的规定，对事故发生负有责任。建议由米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》相关规定，给予行政处罚。

# 六、事故整改和防范措施

## 新疆蓝晨建设工程有限公司要加强现场施工管理，严格执行各项安全管理规定和操作规程，及时排查生产安全事故隐患，如实记录隐患排查治理情况；加强对从业人员的安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期开展应急演练，提高管理人员和员工的应急能力和应急救援知识。

## （二）区安居富民工程建设领导小组办公室要加强对全区“两居”项目的安全生产监督管理工作，对该起事故中暴露出来的问题，要举一反三，督促企业认真落实安全生产主体责任。

## （三）长山子镇人民政府要认真落实安全生产监督管理工作机构的职责，加强对辖区内“两居”工程安全生产监管力量，对安全生产状况进行监督检查。

# Footnotes

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案衔接，并定期组织演练。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

# Text boxes

##### 人员坠落窗口

厨房窗口