米东铁厂沟乌鲁木齐市米东区大洪沟

陶粒页岩矿“8·16”一般机械

伤害事故调查报告

2023年8月16日5时30分许，位于米东区铁厂沟镇石化新村社区石化一巷7800号乌鲁木齐市米东区大洪沟陶粒页岩矿（砖厂）破碎车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失103万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令)的规定，成立了由区纪委监委、米东公安分局、区应急管理局、区人社局、区司法局、铁厂沟镇、总工会为成员单位的事故调查组，邀请米东区检察院开展此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。经调查认定，该起事故是一起因违章作业造成的机械伤害生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## （一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生地单位：乌鲁木齐市米东区大洪沟陶粒页岩矿（以下简称大洪沟矿砖厂）；统一社会信用代码：9165010***********；类型：个人独资企业；投资人：刘福；出资额：陆佰万元整；成立日期：2012年05月03日；注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区大洪沟；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）;非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑材料销售；固体废物治理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

# （二）事故设备情况

破碎车间的主要设备由破碎机、颚破机、筛斗和5条输料皮带组成，进料仓的筛斗将大石块送入颚破机进行破碎，小石料通过1号皮带送入筛子，大石块颚破后通过2号皮带传送到筛子，细小的石料通过3号皮带送入成品料仓，其他石料通过4号皮带输入到破碎机，破碎后经5号皮带返回传送到筛子，最后通过输送皮带送入料仓，事故发生的皮带为4号皮带，长度12米左右，皮带机架宽80cm，皮带宽65cm，电机功率5.5kw。（见图1-4）

图1：破碎机               图2：颚破机

图3：输料皮带              图4：4号皮带

# （三）事故相关单位安全管理情况

## 1.大洪沟矿砖厂开工日期为2023年7月20日，主要从事建筑砌块砖制造和销售，无矿山资源开采作业内容。大洪沟矿砖厂建立了安全生产管理机构，主要负责人和安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证。建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程、安全生产管理体系、应急预案等，其中“三违”行为监督管理制度中规定“三违”的主要表现：调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工作时未停车为违章行为。对员工开展了三级安全生产教育和培训，制定了安全生产教育和培训计划，每月开展专题培训；开展了火灾应急救援演练和综合应急救援演练。

# 2.区应急管理局。2023年5月16日、6月5日、8月8日对大洪沟矿砖厂开展监督检查3次，查出问题共计42项，42项均已整改完成。

# 3.铁厂沟镇人民政府。2023年对大洪沟矿砖厂开展隐患排查12次，查出问题共计68项，68项均已整改完成。

# （四）事故发生经过

## 2023年8月16日凌晨3时，大洪沟矿砖厂破碎车间工人朱小军、朱加富、王绍义接班进入岗位，朱小军驾驶铲车上料作业，朱加富在操作室操作破碎机设备，王绍义巡检设备运转状况，巡检一轮需要约30分钟，每轮巡检后要向朱加富报告料斗剩料情况，凌晨5时30分许，朱加富打电话给朱小军让他去寻找看王绍义是否在巡检，朱小军在破碎车间发现王绍义半跪在破碎机入料皮带下方，面朝皮带外侧，左臂夹在皮带与下托带辊之间，呼喊王绍义无反应，立即喊朱加富停止设备运转。王绍义戴着安全帽，上衣上半部分破损，颈部贴在托带辊处，朱小军立即拨打砖厂厂长席伟的电话，跑去职工宿舍通知席伟事故情况，席伟得知消息后电话通知副厂长谢勇事故情况，并立即赶到现场，席伟和朱小军用钢管将皮带翘起，谢勇用手拖住王绍义，翘起皮带后王绍义手臂松脱，3人将王绍义从设备下面托出，发现颈部血管和脸部磨损严重，6时30分许谢勇和张军华驾驶单位车辆将王绍义送往乌石化公司职工医院，经医生抢救和查看，王绍义已无生命体征，8时10分许确定死亡。

# （五）事故现场情况

## 1.事故发生位置位于破碎车间入料皮带下方（见图5）。

图5

## 2.王绍义手臂被带入位置位于破碎机入料皮带下托带辊与输料皮带之间，皮带下托辊距离地面95cm（见图6、图7）

## 图6

## 图7

## 3.事故现场发现入料皮带下方有少量漏料和清理漏料使用的工具（见图8）

## 图8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

## 1.事故造成1人死亡。

## 2.此起事故造成的直接经济损失为人民币103万元，包括丧葬补助、工亡补助、善后赔付等费用。

# 二、事故应急救援和现场处置情况

## （一）事故信息接报及响应情况

## 8月16日凌晨5时30分许，朱小军在破碎车间发现王绍义半跪在破碎机入料皮带下方，立即通知厂长席伟，5时35分，席伟通知副厂长谢勇，并赶赴现场。6时30分许，席伟安排车辆将王绍义送往医院救治，8时01分，席伟向主要负责人刘福报告事故情况，8时45分，刘福向米东区应急管理局和铁厂沟镇人民政府报告事故。

## （二）事故现场应急处置情况

## 8月16日凌晨5时30分许，发现王绍义半跪在破碎机入料皮带下方后，立即呼喊操作工朱家富停止设备运转，打电话通知厂长席伟，随后席伟、谢勇、朱小军3人赶到现场，将王绍义从设备下面托出，谢勇和张军华驾驶单位车辆将王绍义送往乌石化公司职工医院。

## （三）医疗救治和善后情况

6时30分许，王绍义到达乌石化公司职工医院，经医生抢救和查看发现，瞳孔放大，已无生命体征，确定死亡后送往殡仪馆。

## （四）事故应急处置评估

大洪沟矿砖厂按照《安全生产事故应急预案》中机械伤害事故现场处置方案，事故发生后，请求支援信息能够及时传递，全力做好伤员救治、现场清理、善后安抚等工作。

# 三、事故原因分析

## （一）直接原因分析

王绍义在巡检过程中，违章进入正在运转的破碎机入料皮带下方清理漏料，手臂被带入皮带与下托辊之间无法脱困，被皮带磨损颈部血管和面部致死。

## （二）间接原因分析

1.王绍义（死者）年龄65岁，2023年8月10日在新疆医科大学第五附属医院检查时发现患有急性胰腺炎和原发性高血压，建议住院治疗，带病在一线从事夜班工作（见图9）。

图9

2.破碎车间输送皮带处未设置防护隔离措施，未设置安全警示标志，皮带旁停车拉线急停开关失灵。

3.破碎车间夜班安排单人巡检，现场无安全管理人员进行监管，导致未能及时发现违章行为。

# 四、责任单位存在的主要问题

大洪沟矿砖厂雇佣达到法定退休年龄且身体有疾病需住院治疗从事一线夜班工作的人员；夜班未安排安全监管人员，对作业过程中存在的违章行为无人监管；王绍义作为一线从业人员未定期参加安全生产教育和培训及应急演练；未认真开展隐患排查工作，存在破碎车间输送皮带处未设置防护隔离措施，未设置安全警示标志，皮带旁拉线急停开关失灵等生产安全事故隐患。

# 五、事故责任的认定及处理建议

## （一）因在事故中死亡，免于责任追究人员

王绍义，男，汉族，在巡检过程中违章进入正在运转的破碎机入料皮带下方清理漏料，对本次事故负直接责任，鉴于已在事故中死亡，不再进行责任追究。

## （二）事故有关责任单位和责任人员处理建议

1.刘福，男，乌鲁木齐米东区大洪沟矿（砖厂）主要负责人。未及时发现、消除生产安全事故隐患，未对员工违章行为进行查处和管控，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项[]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]之规定，给予行政处罚。

2.席伟，男，乌鲁木齐米东区大洪沟矿（砖厂）厂长、安全生产管理人员。未能及时发现消除现场的安全事故隐患，夜班作业未安排安全管理人员进行现场监管，对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[]、第六项[]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项[]之规定，给予行政处罚。

3.乌鲁木齐市米东区大洪沟陶粒页岩矿。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[]、第四十一条第二款[]第四十四条[]，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[]的规定，给予行政处罚。

# 六、事故整改和防范措施

（一）乌鲁木齐米东区大洪沟陶粒页岩矿砖厂要重点关注一线员工的年龄和身体健康状态；进一步加强现场管理，夜班作业现场要增加安全监管人员，生产区域安装视频监控设备做到提前预警，强化机电运输设备管理，杜绝违反安全管理规定的行为；严格落实安全事故隐患排查治理工作，及时发现和消除安全事故隐患，确保安全设施设备正常运行。建议将采掘页岩矿与制砖工艺相关证照分开办理。

（二）米东区应急管理局（区矿山安全监督管理局）要指导、监督所属行业认真履行企业安全生产主体责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（三）米东区铁厂沟镇作为属地部门要加强安全生产检查力度，督促企业做好隐患排查整改工作，防范生产安全事故的发生。

# Footnotes

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

# Text boxes

皮带宽65cm

皮带架宽80cm

事故发生位置

手臂被带入位置

95cm